## Slide 1
SICUREZZA SUL LAVORO
Principi, responsabilità e prevenzione
secondo il D.Lgs. 81/2008 e il quadro europeo
CORSO INTRODUTTIVO — 4 ORE
Materiale didattico Voce Viva
Diretto. Concreto. Tecnicamente preciso.

## Slide 2
OBIETTIVI
Alla fine del corso dovresti saper…
Distinguere pericolo, rischio e danno.
Riconoscere le principali figure della prevenzione.
Comprendere come si valuta e si controlla un rischio.
Distinguere misure collettive e DPI.
Sapere come comportarsi davanti a un’anomalia o a un near miss.

## Slide 3
MAPPA
Il percorso in 4 moduli
1
Capire il rischio
Pericolo • rischio • danno
2
Sapere chi fa cosa
Ruoli • diritti • doveri
3
Controllare il rischio
DVR • gerarchia delle misure
4
Agire correttamente
Comportamenti • near miss • emergenze

## Slide 4
PRIMA DI INIZIARE
La cornice normativa
Italia
D.Lgs. 81/2008
Ruoli, obblighi, valutazione dei rischi, formazione, emergenze.
Formazione
Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Durata, contenuti minimi, modalità e verifiche.
Unione europea
Direttiva 89/391/CEE
Principi generali di prevenzione, informazione, partecipazione e formazione.
ATTENZIONE
Questo pacchetto è una base didattica. Non produce automaticamente un attestato valido: soggetto formatore, docente, progetto, presenze, verifica e documentazione devono rispettare i requisiti applicabili.
Fonti: D.Lgs. 81/2008; Accordo 17 aprile 2025, Rep. 59/CSR; Direttiva 89/391/CEE.

## Slide 5
MODULO 1
Il sistema della sicurezza
Partiamo dalle parole che guidano tutte le decisioni: pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.
Capire → riconoscere → agire

## Slide 6
LE TRE PAROLE DA NON CONFONDERE
Pericolo, rischio, danno
PERICOLO
Ciò che può provocare un danno.
Esempio: pavimento scivoloso.
RISCHIO
La possibilità che il pericolo produca un danno nelle condizioni reali di esposizione.
Dipende dal contesto.
DANNO
La conseguenza negativa sulla salute o sulla sicurezza.
Esempio: caduta e lesione.
Il rischio esiste prima dell’incidente.

## Slide 7
COME CAMBIA LA DOMANDA
Prevenzione ≠ protezione
PREVENZIONE
Domanda: “Come impediamo che il danno avvenga?”
• eliminare il pericolo
• ridurre il rischio alla fonte
• organizzare il lavoro in modo più sicuro
PROTEZIONE
Domanda: “Come riduciamo l’esposizione o le conseguenze?”
• misure collettive
• barriere e protezioni
• DPI quando necessari
Prima si prova a eliminare o ridurre il rischio. Poi si gestisce ciò che resta.

## Slide 8
ESERCITAZIONE
Scenario: il cavo nel corridoio
Un cavo elettrico attraversa una zona di passaggio.
1. Qual è il pericolo?
2. Chi può essere esposto?
3. Quale danno può verificarsi?
4. Quale intervento elimina il problema?
La soluzione migliore agisce sul problema, non soltanto sull’attenzione delle persone.

## Slide 9
DIRETTIVA 89/391/CEE
Il quadro europeo
La direttiva quadro costruisce una base comune europea per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Prevenzione
ridurre i rischi professionali
Informazione
conoscere rischi e misure
Consultazione
coinvolgere lavoratori e rappresentanti
Formazione
adeguata all’attività e ai cambiamenti
Direttiva 89/391/CEE, artt. 10–12.

## Slide 10
MICRO-VERIFICA
Controllo rapido
Prevenire significa principalmente…
A. intervenire soltanto dopo un infortunio
B. acquistare sempre nuovi DPI
C. eliminare o ridurre il rischio prima che produca un danno
Nel corso reale, mostra la soluzione dopo la risposta del gruppo.

## Slide 11
MODULO 2
Soggetti, ruoli e responsabilità
La sicurezza non è “di una persona”. È un sistema con ruoli diversi e canali di informazione precisi.
Capire → riconoscere → agire

## Slide 12
MAPPA DEI RUOLI
Chi fa cosa nel sistema di prevenzione
PREVENZIONE
AZIENDALE
Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
RSPP
RLS
Medico competente
Ruoli diversi. Responsabilità diverse. Un solo sistema.

## Slide 13
NON È UNO SPETTATORE
Il lavoratore ha un ruolo attivo
USA
correttamente attrezzature e DPI
RISPETTA
istruzioni, formazione e procedure
SEGNALA
anomalie e situazioni di pericolo
COOPERA
alla tutela propria e delle altre persone
D.Lgs. 81/2008, art. 20; Direttiva 89/391/CEE, art. 13.

## Slide 14
DISTINZIONE ESSENZIALE
RSPP e RLS: due sigle, due funzioni
RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Supporta il sistema di prevenzione secondo i compiti previsti dalla normativa.
NON significa: “responsabile di tutta la sicurezza”.
RLS
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Rappresenta i lavoratori sui temi di salute e sicurezza.
NON è una figura gerarchica di gestione.

## Slide 15
CONTENUTO MINIMO DELLA FORMAZIONE GENERALE
Diritti, doveri e sanzioni
Non serve memorizzare un catalogo di importi. Serve capire che gli obblighi sono reali e distribuiti tra ruoli diversi.
DIRITTI
Ricevere informazione, formazione e tutele previste. Partecipare attraverso gli strumenti previsti.
DOVERI
Rispettare istruzioni e procedure, usare correttamente mezzi e protezioni, segnalare situazioni pericolose.
SANZIONI
La violazione degli obblighi può comportare conseguenze previste dalla normativa. Devono essere spiegate con fonti aggiornate.
Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: contenuti minimi della formazione generale.

## Slide 16
CHI PRESIDIA IL SISTEMA
Vigilanza, controllo e assistenza
ASL / servizi competenti
Vigilanza sanitaria e sicurezza secondo competenze territoriali.
INL
Vigilanza in materia di lavoro e sicurezza nei limiti delle competenze.
VV.F.
Prevenzione incendi e controlli di competenza.
INAIL
Assicurazione, prevenzione, informazione e supporto tecnico-istituzionale.
La funzione concreta dipende dalle competenze attribuite dalla normativa. Evita semplificazioni del tipo “un solo ente controlla tutto”.

## Slide 17
CHI DEVE SAPERLO?
Scenario: una protezione è stata rimossa
“La protezione rallenta la lavorazione, quindi qualcuno l’ha tolta.”
1
Cosa NON deve fare il lavoratore?
2
Quale procedura deve seguire?
3
Chi va informato secondo l’organizzazione aziendale?
Regola: non ignorare • non improvvisare • segnalare secondo procedure e istruzioni.

## Slide 18
MICRO-VERIFICA
Controllo rapido
RLS significa…
A. Responsabile Legale della Sicurezza
B. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
C. Registro Lavoratori Sicuri
Nel corso reale, mostra la soluzione dopo la risposta del gruppo.

## Slide 19
MODULO 3
Valutare e controllare i rischi
Prima si capisce il rischio. Poi si sceglie la misura. Non il contrario.
Capire → riconoscere → agire

## Slide 20
UN MODO SEMPLICE PER RAGIONARE
La sequenza della valutazione
1
PERICOLO
2
ESPOSIZIONE
3
RISCHIO
4
MISURA
5
VERIFICA
La valutazione precede la soluzione.
D.Lgs. 81/2008, artt. 28–29.

## Slide 21
SENZA TRASFORMARE IL CORSO IN UN CORSO PER VALUTATORI
DVR: che cosa serve capire
CHE COS’È
Documento collegato alla valutazione dei rischi prevista dalla normativa.
Deve riferirsi ai rischi reali dell’attività e alle misure adottate.
CHE COSA NON È
Un modulo standard identico per tutte le aziende.
Un elenco dei soli incidenti già avvenuti.
Un documento che sostituisce le misure reali.
Valutare significa decidere prima che cosa può andare storto e come controllarlo.

## Slide 22
PRIMA LA FONTE, POI CIÒ CHE RESTA
Gerarchia delle misure
1. Eliminare il pericolo
2. Ridurre alla fonte
3. Misure tecniche / organizzative
4. Protezione collettiva
5. DPI per il rischio residuo
Un DPI può essere necessario. Ma non è una scorciatoia che sostituisce la prevenzione.
D.Lgs. 81/2008, art. 15: priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure individuali.

## Slide 23
DUE LIVELLI DIVERSI
Protezione collettiva e DPI
PROTEZIONE COLLETTIVA
Protegge contemporaneamente più persone.
Esempi: ripari, barriere, aspirazione localizzata, segregazione dell’area quando tecnicamente pertinente.
DPI
Protegge la singola persona che lo indossa o utilizza.
Esempi: casco, guanti, protezioni uditive, respiratori quando previsti e adeguati al rischio.

## Slide 24
PRIMA DI DIRE “METTIAMO LE CUFFIE”
Caso: rumore elevato
1. Modificare o eliminare la sorgente
2. Isolare il processo
3. Riorganizzare l’attività
4. Ridurre l’esposizione
5. Usare DPI adeguati quando necessari
Obiettivo dell’esercizio: capire l’ordine logico, non effettuare una valutazione tecnica del rumore.

## Slide 25
MICRO-VERIFICA
Controllo rapido
Quale intervento ha normalmente priorità?
A. Eliminare o ridurre il rischio alla fonte
B. Consegnare subito un DPI senza altre valutazioni
C. Appendere soltanto un cartello
Nel corso reale, mostra la soluzione dopo la risposta del gruppo.

## Slide 26
MODULO 4
Comportamenti, formazione ed emergenze
La sicurezza si vede nel lavoro reale: procedure applicate, anomalie segnalate, near miss analizzati.
Capire → riconoscere → agire

## Slide 27
NON SONO SINONIMI
Informazione, formazione, addestramento
INFORMAZIONE
Mette a disposizione conoscenze e indicazioni necessarie sui rischi, le misure e l’organizzazione.
FORMAZIONE
Costruisce conoscenze e competenze per lavorare in modo sicuro e consapevole.
ADDESTRAMENTO
Apprendimento pratico collegato all’esecuzione sicura di determinate attività nei casi previsti.
D.Lgs. 81/2008, artt. 36–37.

## Slide 28
IL QUASI INCIDENTE
Near miss: nessun danno, molta informazione
Un oggetto cade da uno scaffale e non colpisce nessuno.
1
Perché è caduto?
2
Poteva colpire qualcuno?
3
Che cosa cambiamo prima che accada di nuovo?
Il near miss permette di imparare prima del danno.

## Slide 29
VERIFICA A POSTERIORI
La formazione è efficace se cambia il lavoro
L’Accordo 2025 chiede di guardare oltre il quiz finale: ciò che conta è anche l’applicazione durante la prestazione lavorativa.
1. EVENTI
Analisi infortunistica e mancati infortuni prima/dopo la formazione.
2. QUESTIONARI
Percezione del pericolo, conoscenza delle misure, esperienza del lavoratore.
3. CHECKLIST
Osservazione dei comportamenti: DPI, attrezzature, procedure.
Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Parte IV, §7 — verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.

## Slide 30
LA REGOLA È SEMPLICE
Davanti a un’anomalia o a un’emergenza
NON IGNORARE
Una condizione pericolosa non diventa accettabile perché “è sempre stato così”.
NON IMPROVVISARE
Non modificare attrezzature o procedure oltre competenze e autorizzazioni.
SEGUI LE PROCEDURE
Usa le istruzioni previste dall’organizzazione.
SEGNALA
Coinvolgi le figure competenti secondo il contesto aziendale.

## Slide 31
METTI INSIEME I 4 MODULI
Caso finale: protezione rimossa per velocizzare
1
Qual è il pericolo?
2
Chi deve essere coinvolto?
3
Quale misura va ripristinata o valutata?
4
Quale comportamento deve avere il lavoratore?
Pericolo → ruoli → misura → comportamento: questa è la logica del corso.

## Slide 32
REGOLE OPERATIVE
Verifica finale: cosa prevede l’Accordo 2025
≥ 90%
frequenza per l’ammissione alla verifica finale
Colloquio o test
modalità prevista per i lavoratori
≥ 30 domande
se si usa il test
3 alternative
almeno tre risposte per domanda
≥ 70%
risposte corrette per esito positivo
Il file Excel allegato contiene 40 domande + un test pronto da 30 quesiti + chiave di correzione.
Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Parte I §3 e Parte IV §6.3.

## Slide 33
RIFERIMENTI DA RICONTROLLARE PRIMA DELL’EROGAZIONE
Fonti principali
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Normattiva — testo vigente
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. 59/CSR
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025
Allegato A dell’Accordo 2025
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direttiva 89/391/CEE
EUR-Lex
Direttiva 89/656/CEE e Direttiva 2009/104/CE
EUR-Lex
La normativa cambia. Prima di usare il corso in un contesto certificativo, verifica sempre le fonti ufficiali vigenti.